# Esercitazioni in laboratorio

# Simulazione di circuiti ed analisi con PSPICE

- Caratteristiche statiche ed analisi circuitale:

- Selezione dei componenti e costruzione del circuito:

seguendo il figlio delle istruzioni, selezionare i componenti e collegarli come in figura 1. Per il generatore di tensione sinusoidale VSIN occorre indicare VOFF, VAMPL, e FREQ. Scegliere i valori desiderati per il segnale in ingresso.

- Salvare lo schematico in A:

- Analizzare la caratteristica statica Vu = Vu(Vi):

in Analysis ( Setup abilitare DC Sweep, selezionare voltage ed inserire il nome del generatore,   indicare Start value, End value ed Increment in modo da considerare tutto l’intervallo di interesse (-VAMPL,+VAMPL).

Domanda: dalla caratteristica ottenuta calcolare la tensione di soglia del diodo.

- Analizzare Vu(t) quando in ingresso è applicata la sinusoide: effettuare una analisi in transitorio, selezionando con criterio il tempo finale (Nota: FREQ = 1/T, con T periodo della sinusoide applicata). Per il Print step scegliere un valore che sia almeno 1.0e-6 del tempo finale.

Domanda: dalla caratteristica ottenuta si osserva che la tensione di uscita segue V1 quando il diodo è ON ma non   raggiunge il massimo valore della sinusoide. Come può essere modificato il circuito per ottenere invece un raddrizzatore a semionda con Vu = V1 per V1 positivo? Verificare i risultati con SPICE osservando anche la caratteristica statica del circuito modificato.

- Modificare il circuito come indicato in figura 2, ed attribuire i valori indicati alla R ed alla C.

- Effettuare l’analisi in transitorio ed osservare Vu(t) e V1(t).

Domande:  In quali condizioni di funzionamento è il diodo nei vari istanti di tempo?

Quando il diodo è spento come si comporta il circuito?

Modificando C da 50nF a 5nF come cambia la risposta del circuito e  perché ?

- Il modello del diodo:

Il modello per il diodo Dbreak è dato dalla seguente espressione:

in cui In è la corrente normale, e Ib la corrente di breakdown. In particolare, nel modello possono  essere modificati i valori di alcuni parametri (la procedura è indicata nel foglio delle istruzioni, la scheda dettagliata dei parametri del modello si ottiene con Edit (Model ( Edit Instance Model (Text), i parametri di interesse possono essere aggiunti e/o modificati nel file di modello): i valori di default del modello sono IS = 1E-14, N = 1,  IBV = 1E-10, BV = 100, quindi il diodo è ideale e non presenta breakdown.

Domande:

- Modificare il modello del diodo in modo che il fattore di non idealita' sia 3. Verificare come varia il comportamento del circuito di figura 1 con tale modello.

- Modificare il modello del diodo aggiungendo il breakdown, con BV = 4.5 V. Verificare cosa succede al circuito quando la tensione in ingresso supera la tensione di breakdown.

- Caratteristiche statiche e punto di riposo di un transistore bipolare:

Il modello del transistore bipolare Qbreakn e' riportato di seguito con le equazioni ed i valori di default dei parametri di interesse:

Quindi il transistore ha guadagno BF pari a 100, le giunzioni sono ideali e la tensione di Early (VAF)

e' infinita.

Caratteristiche statiche: determinare le caratteristiche di ingresso ed uscita del transistore

modificando i parametri del modello in modo che  BF = 50, IS = 2.5f e VAF = 10.

Domande: in quali condizioni il transistore funziona in regione normale, in saturazione e in

interdizione?

Aggiungendo un circuito di polarizzazione come in figura 3 ed applicando Vcc = 10 V e Vin = 5 V,

dimensionare le due resistenze in modo che: 1) il transistore funzioni in regione normale,

2) il transistore sia in saturazione.

(Verificare con una simulazione DC il punto di riposo: a tal fine e' sufficiente disabilitare qualunque

setup di simulazione e simulare il circuito. In questo modo il risultato finale e' relativo al punto di

riposo con tensione in ingresso 5 V. Per leggere i valori di corrente e di tensione nel punto di riposo:

Analysis ( Display Results( Enable e Analysis (Display Results( Enable Current Display.)