Prova di Elettronica  A – 14 settembre 2001

La prova ha durata 3 ore. Sul testo dell’esame vanno riportati solo i risultati richiesti. Il procedimento seguito per ogni domanda va riportato sui fogli protocollo.

Nome:				Cognome:				Matr.:

## PARTE A

# Esercizio 1

OpAmp ideale, con

Ad(s) = Ad0/(1+s/

Ad0 = 105

 = 60 rad/s

|VuM| = 10V

R1 = 1K

R2 = 5K

2.1) Disegnare la caratteristica statica Vu(Vi):

2.2) Scrivere l’espressione del guadagno Av(s) :

Av(s) =

2.3) Determinare Vu(t) per Vi(t) = 0.5+0.4cos(106t)+0.1cos(108t):

Vu(t) =

2.4) Con Vi(t)=ViMcos(102t), determinare il valore massimo di ViM per avere THD = 0:

ViMmax=

Nome:				Cognome:				Matr.:

# Esercizio 2

Icc = 3mA

Iin  = 0.5mA

R1 = 1K

R2 = 1.75K

R3 = 1K

V = 0.7V

VCEsat = 0.1V

VT = 25.8mV

F = 100

  - Determinare il punto di riposo:

IB0 = 			IC0 =			VOUT =			VCE0 =

2.2)	Disegnare il circuito equivalente ai piccoli segnali:

2.3)	Calcolare la resistenza d’ingresso Rin:				Rin =

2.4) Scrivere l’espressione della funzione F(s) = vout/iin:

F(s) =

2.5) Determinare il valore della capacità C per cui la frequenza di taglio è 31.8 KHz:   C =

Nome:				Cognome:				Matr.:

# Esercizio 3

Vcc = 10 V

R = 1k

C = 1pF

V = 0.7V

Utilizzando il modello a soglia per il diodo D, calcolare:

3.1) Vu per Vi = 0V:	                                  Vu =

3.2) Vu per Vi = 10V:	                      Vu =

3.3) Vu per  :	Vu(t) =

Nome:			Cognome:				Matr.:

## PARTE B

- Calcolare i punti di riposo ed analizzarne la stabilita’ assumendo per l’operazionale un guadagno Ad(s) ad un solo polo.

2)  Ricavare l’espressione della resistenza d’uscita ai piccoli segnali Ru di uno stadio ad emettitore comune con il modello a 3 parametri. Disegnare il circuito per grandi e piccoli segnali, indicando chiaramente la tensione Vu e la corrente Iu.

3)  Indicare la procedura da utilizzarsi con SPICE per calcolare la Ru dello stadio ad emettitore comune del punto precedente.