Prova di Elettronica  A – 24 luglio 2001

La prova ha durata 3 ore. Sul testo dell’esame vanno riportati solo i risultati richiesti. Il procedimento seguito per ogni domanda va riportato sui fogli protocollo.

1

Nome:				Cognome:				Matr.:

## PARTE A

# Esercizio 1

Vcc = 5 V

RB = 100 k(

RC = 10 k(

C = 0.1 pF

V( = 0.7 V

VCEsat = 0.1 V

(F = 100

Analizzare il circuito utilizzando il modello a soglia per il transistore.

1.1)  Determinare il punto di riposo per Vi0 = Vcc :		IB0 =

IC0 =

Vu0 =

1.2)  Determinare il punto di riposo per Vi0 = 0 :		IB0 =

IC0 =

Vu0 =

1.3) Si supponga Vi = Vcc per t ( 0 e Vi = 0 per t > 0. Determinare la durata del transitorio t1 corrispondente alla variazione di Vu fino al 90% del suo valore finale:  t1 =

1.4) Dovendo analizzare il transitorio del circuito utilizzando SPICE, indicare quali tipi di generatori di tensione devono essere utilizzati per Vcc e Vi, e il tipo di analisi da attivare nel setup di simulazione per verificare il risultato del punto 1.3)

Nome:				Cognome:				Matr.:

# Esercizio 2

C = 2 nF

L = 10 (H

Vcc = 10 V

Ii0 = 2 mA

(F = 2

Vt = 25 mV

  - Determinare il valore della corrente Iu0 a riposo corrispondente a Ii = Ii0 :  Iu0 =

  - Determinare l’espressione del guadagno Ai(s)= iu/ii ai piccoli segnali, ed indicare le espressioni degli eventuali poli e zeri:

### Ai(s)=

  - Scrivere Iu corrispondente a Ii = Ii0 + Ii1 cos((0t) con Ii1= 2(A e (0= 40 Mrad/s

Iu =

  - Determinare l’espressione dell’impedenza d’ingresso Zi(s) = vi/ii:

#### Zi(s) =

Nome:				Cognome:				Matr.:

# Esercizio 3

OPAMP ideali

R1 = 1 k(

R = 5 k(

C = 1 nF

  - Determinare il punto di riposo con Vi = Vu = 0 V.

  - Determinare Av(s) = vu/vi

Av(s) =

  - Scrivere l’espressione di Av(s)  supponendo che soltanto l’OPAMP 1 abbia guadagno

Ad1(s) = A0/(1+s/(0) (OPAMP 2 ideale):

Av(s) =

Nome:			Cognome:				Matr.:

## PARTE B

- Ricavare l’espressione della resistenza d’uscita ai piccoli segnali Ru di uno stadio a collettore comune con il modello a 2 parametri. Disegnare il circuito per grandi e piccoli segnali.

- Disegnare lo schema circuitale di un amplificatore non invertente con OPAMP. Calcolare Vu/Vi con l’OPAMP avente CMRR finito, e per il resto ideale.