Prova di Elettronica  A – 3 novembre 2000

La prova ha durata 3 ore. Sul testo dell’esame vanno riportati solo i risultati richiesti. Il procedimento seguito per ogni domanda va riportato sui fogli protocollo.

Nome:				Cognome:				Matr.:

## PARTE A

Esercizio 1

Vcc = 10V

R = 10K

# C = 1nF

V = 0.7V

Utilizzando il modello a soglia per il diodo D, calcolare:

1.1) Vu per Vi = 0V:	                                  Vu =

1.2) Vu per Vi = 10V:	                      Vu =

1.3) Vu per  :	Vu(t) =

1.4) l’intervallo di tempo necessario a Vu per raggiungere l’80% del valore finale:

80% del valore finale =		T =

Esercizio 2

OpAmp ideale, con

Ad(s) = Ad0/(1+s/

Ad0 = 105

 = 60 rad/s

|VuM| = 10V

R1 = 1K

R2 = 5K

2.1) Disegnare la caratteristica statica Vu(Vi):

2.2) Scrivere l’espressione del guadagno Av(s) :

Av(s) =

2.3) Determinare Vu(t) per Vi(t) = 0.5+0.4cos(106t)+0.1cos(108t):

Vu(t) =

2.4) Con Vi(t)=ViMcos(102t), determinare il valore massimo di ViM per avere THD = 0:

ViMmax=

# Esercizio 3

Vcc = 12V

R1 = 7K

R2 = 700

C = 0.5nF

VT = 25mV

F = 100

Sapendo che la corrente di base del transistore Q1 a riposo è IB10 = 16A, ed utilizzando il modello a soglia per il transistore Q2 con V = 0.7V e VCEsat = 0.2V:

3.1) Determinare il punto di riposo:	VCE10 =		IB20 =  	 		VCE20 =

3.2) Calcolare la potenza erogata dal generatore di tensione Vcc:     P =

3.3) Scrivere l’espressione del guadagno di tensione Av(j):

Av(j) =

3.4) Calcolare zeri e poli di Av:

3.5) Tracciare i diagrammi di Bode per Av:

Nome:				Cognome:				Matr.:

3.6) Calcolare la resistenza d’ingresso Rin:		Rin =

Volendo ottenere un amplificatore  con Rin più grande, quale stadio elementare si deve    aggiungere al circuito? Disegnare il nuovo circuito a 3 stadi.

Esercizio 4

L’OpAmp è ideale

4.1) Calcolare il punto di riposo:	Vu  =

4.2) Scrivere l’equazione caratteristica.

Il circuito è stabile in tale punto?

## PARTE B

- Tracciare le caratteristiche d’ingresso e d’uscita corrente-tensione di un BJT npn nella connessione ad emettitore comune. Si metta in evidenza l’effetto Early e si indichi un modo per ricavare la tensione di Early VA.

- Un BJT npn è polarizzato con Vbe = 0.65 V ed Ic = 0. In quale regione lavora e perché ?

- Un BJT npn ha la base ed il collettore cortocircuitati, ed è polarizzato con Vbe = 0.65 V. In quale regione lavora e perché ?

- Disegnare il circuito di Ebers & Moll di un BJT pnp, indicando chiaramente le espressioni delle correnti nei rami, utilizzando i parametri Is, F, R, VA.

- Si ricavi l’espressione della resistenza di uscita di uno stadio amplificatore a base comune (disegnare lo schema circuitale, il circuito equivalente per piccoli segnali e scrivere le equazioni per il calcolo di Ru).

- Disegnare lo schema di un amplificatore non invertente con opamp. Ricavare l’espressione della tensione di uscita in condizioni stazionarie in funzione di Vi, assumendo che l’opamp abbia tensione di offset  e correnti all’ingresso non nulli.

Nome:				Cognome:				Matr.:

- Indicare un possibile schema circuitale per modellare con PSPICE un operazionale ideale avente |VuM|=10V e Ad=105

- Si consideri la domanda 1.4 della parte A: per rispondere a tale domanda utilizzando PSPICE,

- quale componente deve essere connesso all’ingresso?

- che tipo di analisi si deve effettuare?